## Slide 1: LOCTITE MÖE
Cseke Ferenc | Henkel HU ACM | Budapest | 04.12.2024.

## Slide 2: A Henkel világszerte (2024)
53,000 alkalmazott 125 országban

## Slide 3
Minőségi márkák és technológiák
Mosó- és háztartási tisztítószer
Ragasztás technológiák
Kozmetika
A három üzletág

## Slide 4
FMCG
Csomagolás
Acélipar
Elektronika
Autóipar
Karbantartás, Javítás & Felújítás
Általános ipar
Ragasztás Technológiák

## Slide 5
Csőmenettömítés

## Slide 6
Megbízható és szivárgásmentes kötések
Csöveknél, melyek valamilyen közeget szállítanak
Nyomás alatti csőhálózatoknál

## Slide 7
Jellemző igénybevételek
Vibráció
Csavarás
Hajlítás
Nyomás
Menettömítő termékek Meghibásodási okok
Hőmérsékletváltozás

## Slide 8: Menettömítő termékek Meghibásodási okok
Miért szivárognak a csővezetékek?
Nincs 100% fém a fémen érintkezés
Menetek sérülése
Túl alacsony, vagy túl nagy előfeszítési nyomaték
Hőmérsékletváltozás
A tömítőanyag nem ellenálló a szállított közeggel szemben
Vibráció, dinamikus vagy hajlító igénybevétel
Túl nagy hőmérséklet és vagy nyomás
Szivárgás helye

## Slide 9
Hogyan működik egy menettömítés?
9
Kitölti a menetek között hézagot, réseket
Felületi egyenetlenségeket is kompenzálja

## Slide 10: Menettömítő termékek Hagyományos megoldások
1
Vibráció, hőmérsékletváltozás és/vagy nem megfelelő előfeszítő nyomaték esetén szivárognak
2
Túlhúzás, valamint a teflon szalag foszlásának kockázata
3
Zsugorodás az oldószer elpárolgása után
4
Felhasználásuk kosszal járhat
5
Kellő tapasztalat hiányában nem egyszerű a használatuk
Teflon szalag
Oldószeres tömítőanyagok
Kender és tömítőpaszták
1, 2
3, 4
4, 5

## Slide 11
Menetek anyaga / típusa
Fém és műanyag kúpos menetek
Tulajdonságok
Nem kikeményedő, elemi szálakból font, szilikonzsír bevonattal ellátott azonnali tömítést biztosító termék
Előnyök
Azonnali tömítés
Pozícionálható kötés (45° vissza)
Könnyű és gyors alkalmazás
Loctite 55 tömítőzsinór
Csőmenettömítés

## Slide 12: Menettömítő termékek Hogyan használjuk a LOCTITE 55 terméket?
A cső végénél kezdve, tekerje a Loctite® 55 zsinórt a menetekre egy irányban, csigavonalban haladva (össze-vissza)
Az ajánlott csévélt menetszámot a termék dobozán találja, nem menetárokba kell csévélni a zsinórt
Szükség esetén tisztítsa meg és érdesítse fel a meneteket
Előkészítés
1
Felvitel
2
Összeszerelés
3
Az előírt nyomaték alkalmazásával szerelje össze az alkatrészeket
A szerelvények szükség esetén után állíthatók (45°)
Vágja megfelelő hosszúságúra a zsinórt a dobozba beépített
pengével
Felvitel- folytatás
2

## Slide 13
Menettömítő termékkínálat
Loctite 55 műanyag menetek tömítése

## Slide 14
Menettömítő termékkínálat
Példa számítások
Egy kis gazdasági számítás - Loctite 55 menettömítés műanyag 1/2”-os meneten.
Tekerés szám : 8db
Így 60cm zsinor kell ezen menet mérethez.
A 160m Loctite 55 br. kisker ára kb 5.000Ft
1m = kb 31Ft …….0,6m = kb 19Ft.
2023 HU 34.916 km
Teflon - 12m -300Ft ( 1m- 25Ft)
Tekerés szám:12db
Kb 80cm / menet … kb ár: 20Ft
-15 szorofejes rendszer 600Ft

## Slide 15: Menettömítő termékek LOCTITE 55 alkalmazási példa
Több mint 5000 menetes csőkötést tömítettek a frankfurti repülőtéren a száraz tüzivíz rendszer kiépítésénél.
A menettömítéseknél a teljesen megbízható tömítés jelentette a legfontosabb érvet a
Loctite® 55
alkalmazása mellett. Emellett szerepet játszott a szerelésnél a pozícionálhatóság is.
Frankfurti repülőtér

## Slide 16
16
Európai szabványok gázokra vonatkozóan: EN 751-1 a kikeményedő és EN 751-2 a nem kikeményedő menettömítőkre
Európai szabványok ivóvízre vonatkozóan: BS 6920, NSF/ANSI Standard 61 vagy KTW ajánlás ivóvízzel érintkező műanyagokra vonatkozóan
Érintkezés élelmiszerekkel NSF P1 kategória az élelmiszer feldolgozó üzemekre vonatkozóan
Érintkezés oxigénnel BAM szerinti teszt tiszta oxigénnel történő érintkezésre vonatkozóan
UL-minősítés
EDF PMUC szerinti minősítés atomerőművekben történő felhasználhatóságra vonatkozóan
Kapcsolódó szabványok, előírások

## Slide 17
Néhány Gyakorlati példa

## Slide 18
18
Menettömítő termékkínálat

## Slide 21
21
Menettömítő termékkínálat

## Slide 22
Menettömítő termékkínálat

## Slide 23
Menettömítő termékkínálat
Loctite Csőmenettömítés

## Slide 24
Anaerob csőmenettömítők
Csőmenettömítés
Tökéletes tömítés minden időben.
Minden pozícióban rögzít és tömít.
Szétszerelhető.
Azonnali tömítési képesség.
Ellenőrzött kötési szilárdság.
A csőszerelvény szét-robbanásáig tömít.

## Slide 25: Menettömítő termékek Hogyan használjuk a LOCTITE folyékony menettömítőket?
Folyékony menettömítők:
Vigye fel a terméket a külső csőmenet végére 360°-ban, az első menetet szabadon hagyva.
Nagyobb átmérő esetén a terméket a külső és a belső menetekre is vigye fel.
Tisztítás LOCTITE SF 7063
termékkel
Felület aktiválása LOCTITE SF 7240 vagy LOCTITE SF 7649 termékkel
Előkészítés
1
Felvitel
2
Fontos!
Az anaerob menettömítők csak fém-fém közötti kapcsolat esetén alkalmazhatóak biztonságosan. Műanyag menetek között nem javasolt.

## Slide 26: Menettömítő termékek Mit használjunk műanyag fittingek esetében?
Loctite SI 5331 csőmenettömítő paszta
Loctite 55 csőmenettömítő zsinór
Műanyag – műanyag között
1
Műanyag – fém között
2
Loctite SI 5331 szilikon bázisú csőmenettömítő
Műanyag fittingek, csatornarendszerek esetében javasolt az alkalmazása
Ipari melegvízrendszerek tömítése
Ivóvíz és élelmiszeripari alkalmazásra minősített termék
Loctite SI 5331 csőmenettömítő paszta
Loctite 55 csőmenettömítő zsinór

## Slide 27
Fémpótlás, fém- és beton-javítás

## Slide 28: Termék kiválasztás
Önthető folyadék
Paszta
Kitt
Fémpótlás, fém- és beton-javítás

## Slide 29
Tengelyjavítás Loctite® 3478 nagy nyomószilárdságú epoxival
Fémpótlás, fém- és beton-javítás

## Slide 30
Loctite®
3463
Metal Strip
(Metal Magic SteelTM stift
Nagy
Nyomó-
szilárdság
Acél
Alumínium
Paszta
Önthető
Gyors
Kikeménye-dés
Általános felhaszná-lás
Nagy hőállóság
Gyúrható
rúd
Loctite®
3478 A&B
(Superior Metal)
Loctite®
3471 A&B
(Metal Set S1)
Loctite®
3472 A&B
(Metal Set S2)
Loctite®
3450 A&B
Fe Rapid A&B
(Metal Set S3)
Loctite®
3475 A&B
3455 A&B
(Metal Set A1)
Loctite®
3479 A&B
(Metal Set HTA)
Fém töltésű epoxik
Fémpótlás, fém- és beton-javítás

## Slide 32: Polimer kompozit védőbevonatok és bevonó anyagok
Loctite® Nordbak® 7277
Loctite® Nordbak® 7266
Ecsetel-hető bevonat
Szórható bevonat
Szórható kerámia
Szórható bevonat
Ecsetel-hető kerámia
bevonat
Hőálló ecsetel-hető
kerámia bevonat
kerámia
bevonat
Ütésálló
kerámia bevonat
Vegyi anyagok hatá-saitól és korróziótól
Beton felületek
Fém felületek
Pneu-
matikus
kopásál-ló bevonat
Durva szemcsék okozzák a kopást
Finom részecskék okozzák a kopást
Fém felületek kopása és eróziója
Loctite® Nordbak® 7255
Loctite® Nordbak® 7117
Loctite® Nordbak® 7234
Loctite® Nordbak® 7226
Loctite® Nordbak® 7218
Loctite® Nordbak® 7219
Fémpótlás, fém- és beton-javítás

## Slide 33
Polimer kompozit alkalmazási példák
járókerék
szivattyú-fedél
hőcserélő
szállítócsiga
csőjavítás
-ház
Fémpótlás, fém- és beton-javítás

## Slide 34: Loctite pillanatragasztók

## Slide 35
Legfontosabb befolyásoló tényezők
Páratartalom
Ragasztási résméret
Ragasztandó anyag
Cianoakrilát technológia
Ragasztás
60 %
40 %
20
%
NBR
ABS
Acél
0,01 mm
0,05 mm
0,1 mm

## Slide 36: Loctite HY 4070 2 komp. ragasztó
Feltölti a réseket „5mm” és mégis a pillanatragasztó erejével ragaszt
120mp kötési idő
Átlátszó
Csiszolható
Festhető
Rezgés rezonanciát jól bírja
Vegyszer álló

## Slide 37: Loctite 4090 – Új Hibrid ragasztó Pillanatragasztó – Epoxy ragasztó
- Nagyon jó vegyszer állóság
Benzin – gázolaj – glikol – víz
150C hőállóság
Réskitöltés 5 mm
Szoba hőmérsékleten gyors kikeményedés
Szívós
Nem párolog
UV álló
Rezgés – ütés álló
Kivállóan alkalmazható:
Fémeken
Gumin
és a legtöbb műanyagon

## Slide 38: Loctite 4090 – Új Hibrid ragasztó Pillanatragasztó – Epoxy ragasztó

## Slide 39
Köszönöm a figyelmet!